Данные о нормированных ГОСТ 5542-2014 и фактических значениях физико-химических показателей газа, транспортируемого потребителям в зоне обслуживания ООО «Газпром трансгаз Казань»

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Норма по ГОСТ 5542-2014 | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях, МДж/м3 (ккал/м3), не менее | 31,80 (7600) | 32,80-35,30 (7833-8432) |
| 2. | Область значений числа Воббе (высшего) при стандартных условиях, МДж/м3 (ккал/м3) | 41,20-54,50 (от 9850 до13000) | 46,39-50,43 (11079-12045) |
| 3. | Оклонение числа Воббе от номинального значения, % | ±5 | не более ±5 |
| 4. | Массовая концентрация сероводорода, г/м3, не более | 0,020 | менее 0,0010 |
| 5. | Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3, не более | 0,036 | 0,010-0,013 |
| 6. | Молярная доля кислорода, %, не более | 0,050 | 0,005-0,027 |
| 7. | Молярная доля диоксида углерода, %, не более | 2,5 | 0,005-0,324 |
| 8. | Массовая концентрация механических примесей, г/м3, не более | 0,001 | отс. |
| 9. | Интенсивность запаха газа горючего природного при объемной доле 1% в воздухе, баллы, не менее | 3 | 3-4 |
| 10. | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы, °C | Ниже температуры ГГП в точке отбора пробы | ниже температуры ГГП в точке отбора пробы |
| 11. | Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора пробы, °C | Ниже температуры ГГП в точке отбора пробы | ниже температуры ГГП в точке отбора пробы |