№ ___  от ________ 20___г.

## Начальнику

## ЭПУ «Приволжскгаз»

Д.Н. Козловскому

# О заявлении на сезонный пуск газа

## Уважаемый Дмитрий Николаевич!

___________________________________________________________________________

(Полное наименование Организации/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/ физ.лица)

просит Вас произвести сезонный пуск газа по объекту____________________

_________________________________________________________________,

(наименование  объекта  газопотребления)

расположенному по адресу: РТ,________________________________________,

(адрес расположения объекта газопотребления: район, населенный пункт, улица, дом)

Прошу сообщить о готовности произвести сезонный пуск газа на адрес электронной почты: __________________________________________________,

или на тел./факс:_____________________________________________________.

Приложение:

- Копия приказа о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию ОПО системы газопотребления.

- Копии протоколов аттестации и копии удостоверений ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства, персонала по обслуживанию газового оборудования.

- Акт поверки сигнализаторов загазованности.

- Акт о техническом состоянии дымоходов и вентиляционных каналов.

- Копия действующего договора на техническое обслуживание установленного газового оборудования, заключенного со специализированной организацией.

- Копия лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, выданного Ростехнадзором.

- Копия удостоверения и протоколы аттестации руководителей и специалистов предприятий и организаций по промышленной безопасности. Копия приказа о создании на предприятии аттестационной комиссии.

- Копия приказа о назначении и допуска к работе обслуживающего персонала.

- Производственные инструкции по эксплуатации отопительных газовых котлов и технических схем.

- Акт проверки готовности к отопительному периоду.

___________________                                                          ___________________

(Должность)                                                                                                                                                       (Фамилия И.О.)

М.П.

Почтовый адрес:______________________

_____________________________________

Тел./мобильный:_______________________

Тел./факс: ____________________________

Контактное лицо ______________________